# Page de garde
Titre : Créer un boîtier ESP32‑S3 Nano avec grille DHT11 et fixation triangulaire dans FreeCAD (sans code)
Auteur : Fabrice Logiciel : FreeCAD Version : 2026
# Sommaire
1. Introduction
2. Préparation du document
3. Création du boîtier
4. Création de la cavité interne
5. Ajout de la cloison du compartiment pile
6. Création des plots de fixation ESP32
7. Découpe du port USB
8. Création de la grille d’aération du DHT11
9. Création du triangle de fixation du DHT11
10. Création du couvercle
11. Ajout des clips internes
12. Finalisation
# 1. Introduction
Ce tutoriel explique comment modéliser un boîtier pour ESP32‑S3 Nano sans utiliser Python, uniquement avec les outils standards de FreeCAD :
- boîtes, cylindres,
- opérations booléennes,
- esquisses,
- extrusions,
- alignements.
Le boîtier inclut :
- une façade avec port USB,
- une grille d’aération pour DHT11,
- un triangle de fixation du DHT11,
- un compartiment pile,
- un couvercle clipsé.
# 2. Préparation du document
1. Ouvre FreeCAD
2. Crée un nouveau document
3. Passe dans Part Design
4. Crée un Body
5. Active l’origine et les plans de référence
# 3. Création du boîtier
### 3.1. Esquisse de base
1. Sélectionne le plan XY
2. Crée une esquisse
3. Dessine un rectangle de :
  1. 120 mm (X)
  2. 80 mm (Y)
4. Contraints horizontale/verticale
5. Centre le rectangle sur l’origine ou place‑le à ton goût
6. Ferme l’esquisse
### 3.2. Extrusion
1. Sélectionne l’esquisse
2. Fais Pad (Extrude)
3. Hauteur : 40 mm
Tu as maintenant le bloc externe du boîtier.
# 4. Création de la cavité interne
### 4.1. Esquisse interne
1. Sur la face supérieure du boîtier, crée une nouvelle esquisse
2. Dessine un rectangle :
  1. 116 mm × 76 mm (épaisseur 2 mm tout autour)
3. Centre‑le dans le boîtier
4. Ferme l’esquisse
### 4.2. Poche
1. Sélectionne l’esquisse
2. Fais Pocket (Poche)
3. Profondeur : 38 mm
4. Option : Through all si disponible
Tu obtiens la cavité interne.
# 5. Ajout de la cloison du compartiment pile
1. Sur le fond du boîtier, crée une esquisse
2. Dessine un rectangle vertical de :
  1. 2 mm d’épaisseur
  2. 20 mm de hauteur
  3. Positionné à 70 mm depuis la façade
3. Extrude vers le haut (Pad) : 20 mm
La cloison est en place.
# 6. Création des plots ESP32
Pour chaque plot :
1. Passe en Part
2. Crée un cylindre :
  1. Rayon : 2.5 mm
  2. Hauteur : 6 mm
3. Place‑le avec Placement aux coordonnées des trous ESP32 :
  1. (10, 10)
  2. (50.64, 10)
  3. (10, 25.24)
  4. (50.64, 25.24)
4. Fusionne les cylindres au boîtier : Part → Boolean → Union
### Trous de vis
1. Crée un cylindre :
  1. Rayon : 1.1 mm
  2. Hauteur : 8 mm
2. Place‑le au centre du plot
3. Fais Boolean → Cut pour chaque trou
# 7. Découpe du port USB
1. Crée une boîte :
  1. 4 mm de haut
  2. 10 mm de large
  3. 4 mm de profondeur
2. Place‑la en façade (X = 0)
3. Ajuste la hauteur selon ton ESP32
4. Fais Boolean → Cut
# 8. Création de la grille d’aération du DHT11
Pour chaque trou :
1. Crée un cylindre :
  1. Rayon : 1.5 mm
  2. Hauteur : 3 mm
2. Oriente l’axe en X (horizontal)
3. Place‑le en façade, à droite du port USB
4. Répète pour une grille 4 × 4
5. Sélectionne tous les cylindres → Boolean → Cut
# 9. Création du triangle de fixation du DHT11
### 9.1. Trou isolé (pointe du triangle)
1. Crée un cylindre :
  1. Rayon : 1.2 mm
  2. Hauteur : 3 mm
2. Place‑le :
  1. X = 8 mm depuis la façade
  2. Aligné en Y avec la grille
3. Boolean → Cut
### 9.2. Base du triangle (2 trous)
1. Crée deux cylindres identiques
2. Place‑les :
  1. X = trou isolé + 32 mm
  2. Y = trou isolé ± 9 mm (base = 18 mm)
3. Boolean → Cut
Tu obtiens un triangle isocèle parfait.
# 10. Création du couvercle
### 10.1. Plaque supérieure
1. Crée une boîte :
  1. 120 × 80 × 2 mm
2. Place‑la au‑dessus du boîtier
### 10.2. Rebord interne
1. Crée une boîte :
  1. 116 × 76 × 8 mm
2. Place‑la sous la plaque
3. Fusionne les deux
# 11. Ajout des clips internes
Pour chaque clip :
1. Crée une boîte :
  1. 2 × 10 × 5 mm
2. Place‑la contre une paroi interne du couvercle
3. Répète pour les 4 coins
4. Fusionne au couvercle
# 12. Finalisation
- Vérifie les collisions
- Ajuste les placements si nécessaire
- Sauvegarde ton fichier
- Exporte en STL pour impression 3D